## Slide 1: Persistente Perfluorverbindungen- neue Problemstoffe in der Umwelt
Dr. Manfred Sengl
AQS-Fachtagung 23.10.2007

## Slide 2: Gliederung
Einführung
Einsatz von Perfluorverbindungen
Analytik
Auftreten in der Umwelt
Bewertung / rechtliche Regelungen
Ausblick

## Slide 3: "Stoff des Monats" 2006
"Fall NRW": Belastung von Ruhr und Möhne
Konzentrationen im Oberflächengewässer (Summe PFOA und PFOS): 650 ng/l
Grund: Ausbringung von "Biokompost", der mit perfluorierten Verbindungen verunreinigt war; Abschwemmung in die Gewässer
Belastung von Böden, Oberflächengewässern und Trinkwasser, Fischen
Greenpeace-Aktion in Gendorf (gereinigtes Abwasser aus dem Industriepark wieder in das Gelände zurückgepumpt)
Belastung des Abwassers mit PFOA, das bei der Teflon-Herstellung als Emulgator zum Einsatz kommt
Belastung von Oberflächengewässern (Alz/Inn/Donau), Grundwasser, Fischen

## Slide 4: Greenpeace-Aktion November 2006

## Slide 5: Begriffe - Stoffe
Perfluorierte Kohlenwasserstoffe: alle Wasserstoffatome durch Fluor ersetzt
PFC = Perfluorierte Chemikalien (Oberbegriff)
  Perfluorcarbonsäuren
  Perfluorsulfonsäuren
  Perfluorsulfonsäureamide
  Perfluorsulfonamidoethanole
  Fluorpolymere
  …
PFT = Perfluorierte Tenside (Teilmenge der PFC)
Teilfluorierte Verbindungen
  z.B. Fluortelomeralkohole

## Slide 6: PFT-Leitsubstanzen
Perfluoroctansulfonat (PFOS)
Perfluoroktansäure (PFOA)
Hydrophobe Kette und hydrophile Kopfgruppe
→ Tensideigen-schaften
Homologe von C4-C14-Kettenlänge im Einsatz

## Slide 7: Einsatzgebiete
Imprägnierung der Oberflächen von Textilien, Leder und Teppichen
fett- und wasserabweisende Beschichtung von Papier und Karton
Tenside zur Reinigung und Behandlung von Oberflächen (z.B. bei der Hartverchromung oder bei litographischen Prozessen)
Herstellung von Filmen, Fotopapier und Fotoplatten
Fluorpolymere
Beschichtungen ("Teflon-Pfanne", Photovoltaikmodule)
hochstabile Dichtungsmaterialien
Membranen (z.B. in Brennstoffzellen)
Gore-Tex®

## Slide 8: PFC-Funde weltweit
seit ca. 2000 zunehmende Zahl von Publikationen über das Auftreten von PFC in verschiedenen Matrices, z.B.
Oberflächengewässer
Grundwässer (PFOA-Belastungen in der Nähe von Produktionsanlagen)
Leber von arktischen Eisbären (PFOS 350 - >4000 µg/kg FS)
Leber von Aalen aus großen europäischen Flüssen (PFOS bis 498 µg/kg FS)
Einzelne PFC erfüllen die "PBT"-Kriterien:
    persistent
    bioakkumulierbar
    toxisch
PFOS wurde von Schweden als weiterer Stoff für die Aufnahme in die Stoffliste gemäß POP-Konvention vorgeschlagen

## Slide 9: PFC – ubiquitär verteilt
PFC
Niederschlag
Grund- und
Trinkwasser
Abwasser
Oberflächen-
wasser
Böden
Klär-
schlamm
(Blut, Mutter-
milch, LM)
Biota (Fische
Muscheln…)

## Slide 10: Analytik
Analytik aufgrund der spezifischen Stoffeigenschaften schwierig
Matrixbestandteile können Extraktionen stark beeinflussen
Messmethode der Wahl: LC-MS/MS
Blindwertproblematik (z.B. Teflonschläuche im LC-Degasser, Dichtungen)
Adsorptionseffekte an Glasmaterialien, daher v.a. Polypropylengefäße verwendet
Internationale Norm ist in Vorbereitung: ISO/CD 25101 (PFOS und PFOA in Trink-, Grund- und Oberflächenwasser im Konzentrationsbereich von 0,05 bzw. 0,1 µg/l bis 1 µg/l; Festphasenanreicherung)
Bei Anreicherung von 1 Liter Wasserprobe Bestimmungsgrenzen von 1 ng/l erreichbar
Bei Klärschlamm/Boden/Biota Bestimmungsgrenzen von 5-10 µg/kg
wenige Untersuchungsstellen bieten diese Analytik bisher an

## Slide 11: Untersuchungsergebnisse in Bayern
Fließgewässer
➭einzelne PFC in Konzentrationen von 1-42 ng/l
Grundwasser (Auswahl der Messstellen nach Einfluss von Uferfiltrat, unterhalb landwirtschaftlicher Flächen mit Klärschlammausbringung etc.)
➭ PFOS bis 20 ng/l, PFOA bis 4,1 ng/l
Abwässer von Betrieben, die potentiell mit PFC umgehen
➭ PFOS bis 750 µg/l
Klärschlämme
➭ PFOS bis zu 6720 µg/kg TS
Böden
➭ nur in wenigen Proben Spuren von PFOS gefunden
Fische
➭ Anreicherung von PFOS v.a. in Blut, Leber und Gonaden, deutlich weniger im Muskelgewebe

## Slide 12: Beurteilungswerte für Trinkwasser (TW-Kommission 2006)
Art des Höchstwertes | Zahlenwert | Begründung
Zielwert (langfristiges Mindestqualitätsziel) | <= 0,1 µg/l | Vorsorge
Lebenslang gesundheitlich duldbarer Leitwert für alle Bevölkerungsgruppen | <= 0,3 µg/l | Bis zu dieser Konzentration sind die Summen aus PFOA und PFOS lebenslang gesundheitlich duldbar
Vorsorglicher Maßnahmewert für Säuglinge | 0,5 µg/l | Vorsorglicher Schutz von Säuglingen, z.B. gegen die Anwesenheit von weiteren PFT
Maßnahmewert für Erwachsene | 5 µg/l | Trinkwasser für Lebensmittelzwecke nicht mehr verwendbar

## Slide 13: Beurteilungswerte für Abwasser und Klärschlamm
Abwasser:
keine Grenzwerte nach Abwasser-Verordnung
Stand der Technik im Einzelfall festzulegen
Klärschlamm
kein Grenzwert nach Klärschlammverordnung
Ba-Wü, NRW, MV: Anwendung eines (Vorsorge)-Richtwerts von 100 µg/kg TS, ab dem eine landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlamms nicht mehr zulässig ist
Bayern: Betreiber werden gebeten, entsprechenden Klärschlamm nicht mehr an die Landwirtschaft oder für ungesicherte Rekultivierungsmaßnahmen abzugeben

## Slide 14: PFOS – Regelungen in Chemikalienverbotsverordnung
ab dem 27. Juni 2008 dürfen nicht mehr in den Verkehr gebracht werden
Stoffe oder Zubereitungen mit einem PFOS-Gehalt > 0,005%
neue Erzeugnisse mit einem PFOS-Gehalt von 0,1% oder mehr
neue Textilien oder Werkstoffe mit einem Gehalt von 1 µg/m2 oder mehr
Ausnahmen gelten für
Fotoresistlacke und Antireflexbeschichtungen für fotolitografische Prozesse
Fotografische Beschichtungen von Filmen, Papieren und Druckplatte
Antischleiermittel für nichtdekoratives Hartverchromen und Netzmittel für überwachte Galvanotechniksysteme, bei denen PFOS-Emissionen auf ein Mindestmaß reduziert werden
Hydraulikflüssigkeiten für Luft- und Raumfahrt
Feuerlöschschäume dürfen bis 27. Juni 2011 verwendet werden

## Slide 15: Zusammenfassung
Perfluorierte Verbindungen: Vielzahl von einzelnen Stoffen in vielen Anwendungsbereichen
Leitsubstanzen PFOA und PFOS
typische "PBT-Stoffe": persistent, bioakkumulierbar, toxisch
Nachweis in allen Umweltkompartimenten
Nachweis weltweit
Weitgehendes PFOS-Verbot ab 2008, endgültige Risikoabschätzung für PFOA soll 2008 vorliegen
es liegen Beurteilungswerte für verschiedene Matrices vor
aufgrund der besonderen Materialeigenschaften von fluorierten Verbindungen wird auch in Zukunft auf den Einsatz nicht verzichtet werden
Risikominimierung bei Produktion und Anwendung erforderlich
Forschungsbedarf

## Slide 16: Einladung
LfU-Fachtagung
"Persistente Perfluorverbindungen – eine Gefahr für Mensch und Umwelt?"
am 27./28. November 2007
München, Lazarettstraße, Großer Sitzungssaal